## Slide 1: SSC108 Prática em Sistemas Digitais
São Carlos
Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Sistemas de Computação
Prof.Dr. Danilo Spatti
Projeto CPU - 01
GE4Bio – Grupo de Estudos em Sinais Biológicos

## Slide 2
Memórias
Dispositivos que armazenam informações.
Essas informações serão codificadas digitalmente e podem representar números, letras, caracteres quaisquer, comandos de operação, endereços ou ainda qualquer outro tipo de dado.
Aplicação:
  Computadores e periféricos.
  Execução de funções de circuitos combinacionais
  Auxílio de contadores comuns e conversores
  Gerar forma de ondas de diversas maneiras de modo mais simples, etc.
Definições (I)

## Slide 3
Memórias
Célula de memória: dispositivo utilizado para armazenar um único bit (0 ou 1), Ex: Flip-flop.
Palavra de memória: conjunto de células (grupo de bits) que são acessados simultaneamente na memória. Ex: registrador de 8 bits → palavra de 8bits.
Byte: grupo de 8 bits. Palavra de 1 byte, palavra de 2 bytes (16 bits), etc.
Posição de memória: local que armazena uma palavra. Cada posição possui um endereço.
Definições (II)

## Slide 4
Memórias
Capacidade: especificação de quantidade de bits que uma memória pode armazenar. Dada pelo produto entre número de posições e tamanho da palavra.
  Ex: Memória capaz de armazenar 4096 palavras de 20 bits.
  Capacidade = 4096 x 20 = 81920 bits
O número de palavras de uma memória é múltiplo de 1024.
  1k = 1024 (210) e 4k = 4 x 1024 = 4096
  1M = 1.048.576 (220)
  1G = 1.073.741.824 (230)
  1T = 1.099.511.627.776 (240)
Volatilidade: incapacidade da memória de reter dados na ausência de energia. Memórias não-voláteis conseguem reter os dados nessas condições.
Definições (III)

## Slide 5
Memórias
Número binário único que identifica a posição de uma palavra na memória.
Endereçamento
Endereços | Palavras
000 | P0
001 | P1
010 | P2
011 | P3
100 | P4
101 | P5
110 | P6
111 | P7

## Slide 6
Memórias
Um certo chip de memória semicondutora é especificado com 2k x 8. Quantas palavras podem ser armazenadas neste chip? Qual o tamanho da palavra? Quantos bits esse chip pode armazenar no total?
  2k = 2 x 1024 = 2048 palavras
  Cada palavra tem um tamanho de 8 bits ou 1 byte
  O número total de bits será: 2048 x 8 = 16.384 bits
Exemplo 1

## Slide 7
Memórias
Qual das memórias armazena mais bits: uma memória de 5M x 8 ou uma memória que armazena 1M palavras com um tamanho de palavra de 16 bits?
  5M x 8 = 5 x 1.048.576 x 8 = 41.493.040 bits
  1M x 16 = 1 x 1.048.576 x 16 = 16.777.216 bits
Exemplo 2

## Slide 8
Memórias
Sequencial: o acesso aos elementos da memória é realizado de forma progressiva, sempre a partir de um ponto de referência; seu tempo de acesso dependerá da localidade que a informação está alocada; Ex: fita magnética.
Aleatório: acesso direto a qualquer posição com o mesmo gasto de tempo.
Modo de Acesso

## Slide 9
Memórias
Diagrama de Blocos
Memória
Via de Endereços
Sinais de Controle
Via de Dados

## Slide 10
Memórias
Memória de 8x8, leitura da posição #3.
Leitura
0
1
2
3
4
5
6
7
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
011 (endereço) é colocado na Via de Endereços (address bus)
Um comando de leitura (read) é processado
Cópia do dado é colocada na Via de Dados (data bus)

## Slide 11
Memórias
Memória de 8x8, escrita na posição #5 do dado 10001101
Escrita
0
1
2
3
4
5
6
7
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
101 é colocado na Via de Endereços
Dado 10001101 é colocado na via de dados
Um comando de escrita (write) é processado

## Slide 12
Memórias ROM
As memórias ROM (Read Only Memory) podem ser definidas como memórias não-voláteis.
Os dados podem ser gravados durante o processo de fabricação ou podem ser inseridos eletricamente.
O processo de inserção é chamado de programação ou “queima” da ROM.
Características (I)

## Slide 13
Memórias ROM
Memória de 16x8.
Características (II)

## Slide 14
Memórias ROM
Para ler uma palavra de dados da ROM:
  Aplicar a entrada de endereço apropriada (ex: A3A2A1A0 = 0111)
  Ativar as entradas de controle (ex: CS em nível baixo)
Características (III)
Palavra | A3 | A2 | A1 | A0 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 15
Memórias ROM
Características (IV)
A3A2A1A0 = 0111

## Slide 16
Memórias ROM
Características (V)
Qual Reg será habilitado pela entrada 1101?
A3A2 = 11 – C3
A1A0 = 01 – L1
Reg_13
Qual entrada habilitará o Reg_10?
L2 – A1A0 = 10
C2 – A3A2 = 10
1010

## Slide 17
Classificação das Memórias ROM
A programação é realizada na fabricação.
Conexão de terminais de transistores usando uma máscara definida pelo cliente.
O custo final somente é baixo para produção em larga escala, mas a flexibilidade é nula.
ROM Por Máscara

## Slide 18
Classificação das Memórias ROM
Fabricada sem gravação.
Gravação é realizada uma única vez pelo usuário usando um gravador.
As conexões são efetuadas por microfusíveis que são queimados para se programar um nível baixo.
PROM (Programmable ROM)

## Slide 19
Classificação das Memórias ROM
Permite a regravação pelo usuário após a memória ser apagada por radiação ultravioleta.
Possui alta densidade como as ROM anteriores, porém tem maior flexibilidade.
A regravação é geralmente realizada somente durante as etapas de projeto.
EPROM (Erasable PROM)

## Slide 20
Classificação das Memórias ROM
EPROM (Erasable PROM)

## Slide 21
Classificação das Memórias ROM
Semelhante a EPROM, porém com apagamento elétrico.
Utiliza-se uma tensão mais alta que a de operação para se realizar a gravação.
Essas ROM são mais caras e menos densas que as anteriores.
EEPROM (Electrically Erasable PROM)

## Slide 22
Classificação das Memórias ROM
EEPROM (Electrically Erasable PROM)

## Slide 23
Classificação das Memórias ROM
Possui as vantagens da EPROM e da EEPROM.
O nome flash vem da capacidade dessas ROM de escrever e apagar dados rapidamente.
Porém, é necessário apagar setores e não palavras individualmente.
ROM Flash

## Slide 24
Classificação das Memórias ROM
Segredo está na construção do FF tipo D.
ROM NAND Flash

## Slide 25
Classificação das Memórias ROM
As memórias fundamentadas em 3D NAND substituirão as 2D NAND pelo aumento da capacidade.
ROM NAND Flash

## Slide 26
Memórias RAM
Usadas para armazenamento temporário, pois são voláteis.
Possuem operações de leitura e escrita simples e rápidas.
As memórias RAM são classificadas em dois tipos: estáticas e dinâmicas.
Características

## Slide 27
Memórias RAM
As células de memória são constituídas de FF ou latches.
Permanece com os dados armazenados desde que a alimentação do circuito não seja interrompida.
RAM Estática (SRAM)

## Slide 28
Memórias RAM
As células são compostas de transistores e capacitores.
Deve-se recarregar os capacitores em intervalos regulares.
A SRAM é mais rápida do que a DRAM, porém é mais complexa e cara, sendo usada como memórias cache.
A DRAM é usada como memória principal por ter custo menor.
RAM Dinâmica (DRAM)

## Slide 29
Memórias RAM
2147H (4k x 1 bits), 6206C (32k x 8 bits) e 6264C (8k x 8 bits).
Exemplos de SRAM Comerciais

## Slide 30
Projeto CPU - Diagrama Principal
ROM
256x16
A
B
ULA
4 operações
A, B de 4 Bits
Contador
8 Bits
CLK
Unidade de Controle
Registrador 1
4 Bits
Registrador 2
4 Bits

## Slide 31
Projeto CPU - Instruções
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00
RgTO |  | RgIN |  | JMP |  | ULA |  | Disponível |  |  |  | Operando |  |  | 
RgTO: Registrador de destino (4 bits)
RgIN: Registrador de origem (4 bits)
JMP: uma das 4 opções abaixo:
  00: Operação de ULA;
  01: Reinicia Registradores;
  10: Reinicia o contador de memória (reset PC);
  11: Jump para posição de memória do Operando;
ULA: uma das 4 operações abaixo:
  00: RgTO ← RgIN + Operando;
  01: RgTO ← Operando * 2;
  10: RgTO ← RgIN - Operando;
  11: RgTO ← Operando / 2;
Disponível: Disponível para melhorar a CPU caso queiram
Operando: 4 bits diretamente da memória na ULA

## Slide 32
Projeto CPU – Memória 1
0 : 0110000000000101;
1 : 1001000100000001;
2 : 0110001000000010;
3 : 0110001100000100;
4 : 0000110000001000;
[5..7] : 0000000000000000;
8 : 0000010000000000;
9 : 0110000000000001;
10 : 1001000000000001;
11 : 1001000000000010;
12 : 0110001100000010;
13 : 0110000100000010;
14 : 1001001100000010;
15 : 0110001000000000;
16 : 0110000000000001;
17 : 0000100000000000;
[18..255] : 0000000000000000;

## Slide 33
Projeto CPU – Memória 2
0 : 0110000000000100;
1 : 1001000100000010;
2 : 0110001000000001;
3 : 0110001100000101;
4 : 1001000000000010;
5 : 0110000000000010;
6 : 1001000000000011;
7 : 0000010000000000;
8 : 0000110000001101;
[9..12] : 0000000000000000;
13 : 1001000000000010;
14 : 0110001100000010;
15 : 0110000100000001;
16 : 1001001100000010;
17 : 0110001000000000;
18 : 0110000000000011;
19 : 0000100000000000;
[20..255] : 0000000000000000;

## Slide 34
Elemento ROM
LogiSIM
Dados
ROM
Endereços

## Slide 35
Atividades
Crie uma ROM com 8 Bits de endereços e 16 Bits de dados.
Utilizando o contador síncrono já desenvolvido, conecte o contador no barramento de endereços da memória.
Conecte o barramento de dados da memória nos displays de 7 segmentos da Máscara DE0-CV.
  Como o barramento de dados precisa de 16 bits, são necessários 4 displays.
  Desta forma, os displays HEX5, HEX4, HEX3 e HEX2 serão utilizados para este propósito.
Preencha o conteúdo da memória de acordo com a Memória 1 e Memória 2 para testar.
CPU

## Slide 36
Fim
spatti@icmc.usp.br
GE4Bio – Grupo de Estudos em Sinais Biológicos